## Slide 1: თავი 16. გაზომვები გადაცემის ციფრულ ბოჭკოვან-ოპტიკურ სისტემებში

## Slide 2: მოკლე დახასიათება
გაზომვებისა და გამოცდების სახეები (ტიპები) ოკ-ის წარმოების, ბოჭკოვან-ოპტიკური ხაზების მშენებლობისა და ექსპლუატაციის სხვადასხვა ეტაპზე შედგება შემდეგი ძირთადი ნაწილებისაგან:
I. გადაცემის მახასიათებლები და ოპტიკური მახასიათებლები -1-8 პუნქტები
2.გეომეტრიული მახასიათებლები-9-12 პუნქტები
3.მექანიკური მახასიათებლები 13-18 პუნქტები
4. კლიმატური და საექსპლუატაციო მახასიათებლები -19-21 პუნქტები

## Slide 3: I. გადაცემის მახასიათებლები და ოპტიკური მახასიათებლები
1.
გამოსხივების სიმძლავრე
2
მილევა:
• საერთო
• შეერთებებში
3
დისპერსია, გატარების
ზოლი
4
აპერტურა, მიმართულე-
ბის დიაგრამა
5
გარდატეხის მაჩვენებლის
პროფილი
6
მოდის ველის დიამეტრი
(ერთმოდიანი ობ)
7
ტალღის კრიტიკული სი-
გრძე (ერთმოდიანი ობ)
8.გარდამავალი მილევა

## Slide 4: – + – – II. გეომეტრიული მახასიათებლები
ობ-ს (კაბელის) დიამეტრი
ან დაშორება დაზიანების
ადგილამდე
დიამეტრი:
9 • ობ-ის გულარას
10 • ობ-ის
• ობ-ის დამცავი საფარით
(მოდულით)
• კაბელის
დიამეტრის ნომინალისა-
11 გან გადახრა:
• ობ-ის გულარას
• ობ-ის
12 ექსცენტრისიტეტი
ღერძებს შორის:
გულარასა და ამრეკლ
გარსაცმს შორის
• ობ-სა და დამცავ საფა-
რს შორის
• არაწრიულობა (არამგვ-
რალეობა)

## Slide 5: III. მექანიკური მახასიათებლები
13
დაძაბულობის მაქსიმა-
ლური გაჭიმვა
14
მოღუნვის დასაშვები
რადიუსი
15
დასაშვები გრძივი
დამწოლი დაძაბვა
16
დასაშვები ღერძულ სიმე-
ტრიული შეკუმშვა (წყალ-
ქვეშა კაბელებისათვის)
17
გრეხათა დასაშვები
რიცხვი
18
მდგრადობა ვიბრაციულ
დარტყმებზე

## Slide 6: IV. კლიმატური და საექსპლუატაციო მახასიათებლები
19
მდგრადობა:
• გაზრდილი დადებითი
და უარყოფითი ტემპერა-
ტურების მიმართ
• სინესტის ზემოქმედე-
ბაზე
• აგრესიული გარემოს მი-
მართ
20
რადიაციული მდგრადობა
21
ჰერმეტიულობა

## Slide 7: მილევის გაზომვის მეთოდები და საშუალებები
●● მილევა, რომელიც გამოწვეულია ობ-ში შთანთქმით და გაბნევით;
●● დამატებითი (რადიაციული, გარე) მილევა, რომელიც განპირობებულია ექ-
სპლუატაციის პროცესით (მიკრობზარები, მიკრო და მაკრო გადაღუნვები, შე-
ერთებები, სხვა სახის ინსტალიაციები და ა.შ.);
●● არეკვლის მილევა ობ-ში სხივის გავრცელებისას გამოწვეულია ობ-ში არსებული არაერთგვაროვნებებიდან სხივის არეკვლის შედეგად
ზოგადად ოპტიკური სიგნალის მილევა განისაზღვრება თანაფარდობით.

## Slide 8: მილევის გაზომვა

## Slide 10: არსებობს ობ-ის და ოკ-ის მილევის გაზომვის სხვადასხვა მეთოდი
●● ორი წერტილის მეთოდი;
●● გაწყვეტის მეთოდი;
●● შეცვლის (შეტანის, ჩანაცვლების) მეთოდი;
●● არეკვლილ სიგნალთან შედარების მეთოდი;
●● უკუგაბნევის მეთოდი.
მილევის გაზომვისას გასაზომი ობ უნდა აკმაყოფილებდეს სტანდარტებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს.

## Slide 11: დანაკარგების მნიშვნელობები, რომლებიც შეაქვთ ელემენტებს გცბოს-ში

## Slide 12: ოპტიკური სიმძლავრის გაზომვა
ოპტიკური სიმძლავრის გამზომი (Optical Power Meter – ОРМ) გამოიყენება ოპტიკური
სიგნალის სიმძლავრის გასაზომად, აგრეთვე, კაბელში მილევის გასაზომად.
ოპტიკური სიმძლავრის გამზომები უზრუნველყოფენ როგორც ოპტიკურ საკაბელო ხა-
ზებში, ისე ტერმინალურ მოწყობილობებში გადაცემული ოპტიკური სიგნალების სიმძლავ-
რის გაზომვას. ოპტიკური სიმძალვის გაზომვის პროცესი განიხილება სტაბილური სიგნალის
წყაროსთან წყვილში (ერთად) და საშუალებას იძლევა ოკ-ის ხარისხის შეფასების ძირი-
525
თადი პარამეტრის – მილევის გაზომვას. გაზომვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვან კლასად
ითვლება ოპტიკური ხაზის კვანძების: კაბელის, ინტერფეისების, შედუღების უბნების, ატენიუატორების და ა.შ. გაზომვა
.

## Slide 13: ოპტიკური სიმძლავრის გამზომის სქემა.

## Slide 14: ოპტიკური სიგნალის სტაბილური წყაროები
სტაბილური ოპტიკური სიგნალის გამოსხივების წყაროები: ა) Алмаз 11; ბ) GN 6150.

## Slide 15: ლაზერული და შუქდიოდის სტაბილური წყაროების გამოსხივების სპექტრული მახასიათებლები

## Slide 16: მილევის ანალიზატორები ოპტიკურ კაბელებში
ოპტიკური სიგნალის სიმძლავრის-(ა) დანაკარგების (მილევის) –(ბ)ანალიზატორები

## Slide 17: ვიზუალური დეფექტოსკოპები
პორტატული ვიზუალური დეფექტოსკოპი გამოიყენება, როგორც
სასწავლო ინსტრუმენტი ოპტიკური კაბელების მონტაჟისა და ექსპ
ლუატაციის დროს
პორტატული ვიზუალური დეფექტოსკოპები: ა) FLS-230a; ბ) FLS-235b; გ) VFL-670.

## Slide 18: ოპტიკური მიკროსკოპები
ა) ოპტიკური მიკროსკოპები OFS 300; ბ) პროფესიონალური ბოჭკოვან-ოპტიკური ვიდეომიკროსკოპი NOYES VFS 1.

## Slide 19: ოპტიკური სალაპარაკო მოწყობილობები
ოპტიკური ტელეფონები: ა) OVS6000 კომპანია GN Nettest; ბ) ПУ-2.

## Slide 20: საექსპლუატაციო გაზომვები. ოპტიკური სიმძლავრის დონისა და მილევის გაზომვა
ა) მილევის პირდაპირი გაზომვა შეტანილი ოპტიკური კაბელით (ორი
წერტილის მეთოდი):

## Slide 22: მილევის გაზომვა ობ-ის გაწყვეტის მეთოდით:
ობ-ს მილევის სიდიდე (სიმძლავრეში) განისაზღვრება სხვაობით:
P (დბს) = P1 (დბს) – P2 (დბს
მილევის გაზომვის სქემა ობ-ის გაწყვეტის მეთოდით

## Slide 23: რეფლექტომეტრია. ოპტიკური იმპულსური რეფლექტომეტრები
ოპტიკური რეფლექტომეტრები წარმოადგენენ ყველაზე სრულფუნქციონალურ ხელსაწყოს ოპტიკური საკაბელო წრედების ანალიზისა და გაზომვებისათვის
გ) OTDR მოქმედების პრინციპი: ობ-ში გავრცელებული ოპტიკური იმპულსები აირეკლებიან
არაერთგვაროვნებისაგან (რელეის გაბნევა) და ბრუნდება უკან გავრცელების წყაროსაკენ.

## Slide 24: OTDR-ის ბლოკ-სქემა.

## Slide 25: OTDR საშუალებას იძლევა: რეფ- ლექტომეტრი გვაძლევს ხაზის მდგომარეობის სრულყფილ, პანორამულ სურათს. OTDR საშუალებას იძლევა: ●●
ვაწარმოოთ ცალმხრივი გაზომვები დაზიანების აღმოსაჩენად;
●● ავამაღლოთ არსებული ოპტიკური ხაზების ხარისხი, რაც შეუძლებელია და-
დგენილი და შეფასებული იქნას ობ-ის ტესტირების სხვა მოწყობილობით;
●● აღმოვფხვრათ ოპტიკური ხაზის დაზიანება, ვიპოვით რა გაწყვეტის ადგილს
ან მოვახდინოთ ხაზის თითოეული კონექტორის ტესტირება.

## Slide 26: OTDR-ის დანიშნულება
ოპტიკური გადაცემის ხაზის ტიპიური რეფლექტოგრამა: ვერტიკალურ ღერძზე
ლოგარითმულ მასშტაბში გადაიზომება რეფლექტომეტრის შესასვლელზე მოსული
არეარაერთგავროვნებებიდან არეკვლილი სიგნალების სიმძლავრის იმპულსების ფარდობითი
მნიშვნელობები, ხოლო ჰორიზონტალურ ღერძზე მანძილი არეკვლის ადგილებამდე.

## Slide 27: ოპტიკური გადაცემის ხაზის ტიპიური რეფლექტოგრამა: ვერტიკალურ ღერძზე ლოგარითმულ მასშტაბში გადაიზომება რეფლექტომეტრის შესასვლელზე მოსული არეარაერთგავროვნებებიდან არეკვლილი სიგნალების სიმძლავრის იმპულსების ფარდობითი მნიშვნელობები, ხოლო ჰორიზონტალურ ღერძზე მანძილი არეკვლის ადგილებამდე

## Slide 28: საერთო დანაკარგების ცვლილების კონტროლი გადაცემის ხაზის დაძველების (დეგრადაციის) პროცესში.

## Slide 29: აქტიური ობ-ის ტესტირების სქემა რეფლექტომეტრის საშუალებით, რომელიც მუშაობს 1625 ნმ ტალღის სიგრძეზე

## Slide 30: OTDR-ის მგრძნობიარობა
რეფლექტომეტრის დინამიკური დიაპაზონი DIEC.

## Slide 31: ბიტურ შედომათა კოეფიციენტის – BER (ბიტურ შეცდომათა ალბათობის) გაზომვა და შეფასება გცბოს-ში

## Slide 32: ძირითადი 64 კბტ/წმ ტრაქტის შეცდომების კოეფიციენტის ნორმირება საერთაშორისო შეერთებებზე

## Slide 33: ძირითადი 64 კბტ/წმ ტრაქტის შეცდომების კოეფიციენტის ნორმირება საერთაშორისო სადგური-აბონენტი შეერთებებზე

## Slide 35: OTDR-ით გაზომილი გადაცემის ხაზის პარამეტრები

## Slide 36: შეცდომათა კოეფიციენტის Kშეცდ დამოკიდებულება რეგენერატორის შესასვლელზე სიგნალი/ხმაური ფარდობაზე (Kშეცდ = ψ (სიგნ/ხმაური).

## Slide 38: დამოკიდებულება BER =ψ (Q), Q-ს სხვადასხვა მნიშვნელობებისათვის

## Slide 41: მაგალითები